Опросный Лист (анкета заказа)

Клиент ФИО                        _____________________________________________

Контактный телефон           _____________________________________________

Адрес объекта                      _____________________________________________

Расстояние от Москвы.       ____________________________________________________

Маршрут проезда (пояснения) _________________________________________________

___________________________________________________________________________

Контактное лицо на объекте Ф.И.О._____________________________________________

Уполномоченный представитель заказчика по согласованию (выполнению) монтажных работ. Ф.И.О. _______________________________________тел. ( ___________________ )

Краткая характеристика объекта

Количество проживающих: Зимний период __________  Летний период____________

Сантехника подключаемая к очистному сооружению (объем, количество)

Ванна (объем)     __________                                Стиральная машина       ____________

Душевая кабина __________                                 Посудомоечная машина____________

Сан узел              __________                                 Бассейн                           ____________

Раковина             __________                                 Баня                                 ____________                                   Прочее                 __________

Уровень грунтовых вод         _________________________________________________

Состав почвы:

Глина       ________________                                   Песок __________________________

Суглинок ________________                                  Торф   __________________________

Супесь     ________________

Площадь участка                 ___________________________________________________

Наличие уклона на участке: Да______ НЕТ_____ В метрах на 15м/погонных_________

Наличие системы искусственного дренажа _____________________________________

Наличие на участке (рядом с участком):   Овраги_________ Канавы________________

Наличие источника питьевого водоснабжения:  Колодец________ Скважина_________

Наличие Централизованных сетей;  Водопровод_________  Газопровод_____________

Наличие электричества______

Наличие водоемов (Удаленность от участка)____________________________________

Возможность проезда техники (Экскаватор, Кран, Автомашина)  __________________

Дата заполнения «____»___________20___г.                Принято «_____»___________20____г.

Компания «КНС-Сервис»

Подпись заявителя__________________                       Подпись представителя _________

Дата выезда ___________________

При подборе очистного сооружения необходимо учитывать объем стока в сутки. Объем очистного сооружения должен превышать объем стока в 3 раза. В среднем на одного проживающего в доме рассчитывается 200 литров воды в сутки.  Соответственно несложно подсчитать необходимый объем очистного сооружения. Пример: в доме проживает 5 человек, соответственно из расчета 200 литров на человека получаем суточный объем стока он равен 1000 литров. Необходимо умножить суточный объем на трое суток ( в течении 3-х суток происходит процесс очистки и осветления сточных вод).

В результате мы получаем необходимый объем очистного сооружения он равен 3000литров.

Далее требуется правильно спроектировать расположение очистного сооружения на участке.  При этом необходимо учитывать санитарную зону 5 метров.

При расположении очистного сооружения на участке нельзя не учитывать ряд основных моментов влияющих на работу системы.

- Состав почвы и её фильтрующие способности.

Учитывая данный факт можно правильно спроектировать размеры поля фильтрации, либо впитывающей площадки, с учетом объема стока до 1 м/куб. можно использовать фильтрующий колодец.

- Уровень грунтовых вод.

- Глубину заложения фановой трубы.

- Длину подводящих и отводящих  трасс.

Данные аспекты позволяют определить необходимый комплект оборудования применяемого при работе очистного сооружения. Водоприемный колодец, канализационный насос, распределительный колодец и т.д.

- Размеры полей фильтрации, либо впитывающих площадок, и их санитарные зоны.

- Удаленность от водоразборных колонок, скважин или колодцев.

- Возможность подъезда ассенизационной машины.

Позволяют правильно расположить очистное сооружение на участке с учетом требований надзорных органов, и возможностью обслуживания.

- Определение конечного водоприемника для слива уже очищенной воды после прохождения почвенной доочистки.

Учитывание данного фактора позволит избежать неприятных моментов связанных с заболачиваемостью территории.

- Наличие водоохранных зон в районе установки.